## Slide 1: ตำแหน่งท่าเชื่อมของงานเชื่อมไฟฟ้า
จัดทำโดย
ว่าที่ร้อยโท จุมพล ทาทอง
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ช่างอุตสาหรรม)
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

## Slide 2: ตำแหน่งท่าเชื่อมของงานเชื่อมไฟฟ้า
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ช่างอุตสาหกรรม)

## Slide 3
ตำแหน่งท่าเชื่อมไฟฟ้า
ตำแหน่งหรือท่าต่างๆในการเชื่อมไฟฟ้าเป็นเรื่องจำเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ช่างเชื่อมจะต้องศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในการเชื่อมตำแหน่งท่านั้นๆ ให้ได้แนวเชื่อมที่สมบูรณ์ถูกต้อง โดยเฉพาะการวางตำแหน่งมุมลวดเชื่อม ระยะอาร์ค และการปรับตั้งกระแสไฟฟ้า ท่าเชื่อมไฟฟ้าพื้นฐานทั่วไปมี 4 ท่า คือ
1. ตำแหน่งท่าราบ [Flat position]
2. ตำแหน่งท่าขนานนอน [Horizontal position]
3. ตำแหน่งท่าตั้ง [Vertical position]
4. ตำแหน่งท่าเหนือศีรษะ [Overhead position]
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ช่างอุตสาหกรรม)

## Slide 4
1.การเชื่อมแนวตำแหน่งท่าราบ [Flat welding]
ท่าราบ เป็นตำแหน่งท่าเชื่อมที่ชิ้นงานหรือรอยต่อของชิ้นงานวางอยู่ในระดับเดียวกับพื้นราบ เป็นท่าเชื่อมที่นิยมใช้กันมาก เชื่อมได้ง่ายกว่าตำแหน่งท่าอื่น ได้งานเชื่อมที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วกว่า
มุมลวดเชื่อมสำหรับเชื่อมท่าราบ เริ่มด้วยการจับลวดเชื่อมให้ตรง ทำมุม 90 องศากับผิวหน้าของชิ้นงานที่จะเชื่อม แล้วเอียงไปในทิศทางการเดินลวดเชื่อม 15-30 องศา กับแนวตั้งส่วนมุมด้านข้าง 90 องศา มุมของลวดเชื่อมจะไม่มีการกำหนดที่แน่นอน เพราะจะขึ้นอยู่กับกระแสไฟเชื่อม ความหนาของโลหะชิ้นงาน และเทคนิคการเชื่อมของแต่ละคน
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ช่างอุตสาหกรรม)

## Slide 5
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ช่างอุตสาหกรรม)
การเชื่อมแนวตำแหน่งท่าราบ [Flat welding]
มุม 100-110 องศา
มุม 90 องศา

## Slide 6
2.การเชื่อมแนวตำแหน่งท่านอนขนาน [Horizontal welding]
ตำแหน่งท่าระดับ หรือท่านอนขนานเป็นท่าเชื่อมที่เชื่อมได้ค่อนข้างยากท่าหนึ่ง เพราะช่างเชื่อมจะต้องควบคุมน้ำโลหะหลอมเหลวแนวเชื่อมให้ได้ เพื่อไม่ให้ไหลย้อยลง มุมลวดเชื่อมควรให้อยู่ต่ำจากแนวระดับประมาณ 10-20 องศา และมุมที่ทำกับทิศทางการเดินลวดเชื่อมประมาณ 20 องศา ออกจากแนวระดับ
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในการเชื่อมตำแหน่งท่านี้ ต้องระวังแนวเชื่อมเกิดการไหลย้อยลงมา [Sagging] ซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดรอยแหว่งที่ขอบของแนวเชื่อมด้านบน และจะเกิดน้ำโลหะไหลย้อยลงมาเลยขอบของแนวเชื่อมด้านล่าง ฉะนั้นการเชื่อมในตำแหน่งท่านอนขนานนี้ควรจะให้ระยะห่างของการอาร์คสั้นๆเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดการไหลย้อยลงมากับแนวเชื่อม
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ช่างอุตสาหกรรม)

## Slide 7
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ช่างอุตสาหกรรม)
การเชื่อมแนวตำแหน่งท่านอนขนาน [Horizontal welding]
มุม 70 - 80 องศา
แนวระดับ

## Slide 8
3.การเชื่อมแนวตำแหน่งท่าตั้ง [Vertical welding]
ตำแหน่งท่าตั้ง เป็นท่าเชื่อมอีกท่าหนึ่งซึ่งนิยมใช้เชื่อมกันมาก แม้จะเชื่อมได้ค่อนข้างยาก เพราะเชื่อมหรือจุดตำแหน่งที่จะเชื่อมบางงานไม่สามารถที่จะนำมาวางในตำแหน่งท่าราบได้ เช่น พวกงานโครงสร้างต่างๆ งานการต่อเรือ ท่อน้ำ และเครื่องจักร เป็นต้น
ตำแหน่งท่าตั้งมีทั้งการเชื่อมขึ้น [Upward] และเชื่อมลง [Downward] การเชื่อมขึ้นนิยมใช้เชื่อมกันมาก เพราะความร้อนทำให้น้ำโลหะลวดเชื่อมสามารถซึกลึกเข้าไปในเนื้อโลหะชิ้นงานได้ดี เหมาะกับการเชื่อมโลหะชิ้นงานหนา ขนาดตั้งแต่ ¼ นิ้วขึ้นไป จะได้แนวเชื่อมที่แข็งแรง ส่วนการเชื่อมลงเหมาะกับงานเชื่อมโลหะแผ่นบางถึง 3/16 นิ้ว หรือใช้เชื่อมท่อบางต่างๆ โดยการเชื่องลงจะเชื่อมได้เร็วกว่าเชื่อมขึ้น
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ช่างอุตสาหกรรม)

## Slide 9
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ช่างอุตสาหกรรม)
การเชื่อมแนวตำแหน่งท่าตั้ง [Vertical welding]
การเชื่อมขึ้น [Upword]
แนวระดับ
มุม 90 องศา

## Slide 10
มุมลวดเชื่อมสำหรับการเชื่อมท่าตั้ง ถ้าเป็นการเชื่อมขึ้นมุมลวดเชื่อมจะทำมุมกับแนวระดับ 10-15 องศา ส่วนการเชื่อมลงมุมลวดเชื่อมจะทำมุมกับแนวระดับ 15-30 องศา การส่ายลวดเชื่อมจะไม่ส่ายลวดหรือส่ายจะโตมากน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะงาน ลักษณะรอยต่อหรือชนิดของแนวเชื่อมนั้นๆด้วย
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ช่างอุตสาหกรรม)
การเชื่อมแนวตำแหน่งท่าตั้ง [Vertical welding]
การเชื่อมลง [Downword]
แนวระดับ
มุม 60-75 องศา

## Slide 11
4.การเชื่อมแนวตำแหน่งท่าเหนือศีรษะ [Overhead welding]
ตำแหน่งท่าเหนือศีรษะ เป็นอีกตำแหน่งท่าหนึ่งในสี่ท่าของการเชื่อม ซึ่งเชื่อมได้ยากกว่าตำแหน่งท่าอื่นๆ เพราะขณะเชื่อมถ้าช่างเชื่อมควบคุมน้ำโลหะเชื่อมได้ไม่ดีพอ จะทำให้น้ำโลหะแนวเชื่อมที่กำลังหลอมเหลวตกลงมาเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก หรืออาจทำให้ชิ้นงานทะลุได้ง่าย ถ้าตั้งกระแสไฟแรงเกินไปและใช้เทคนิคการเชื่อมที่ไม่ถูกต้อง
ลักษณะการยืนเชื่อมในตำแหน่งท่าเหนือศีรษะ ซึ่งควรยืนเยื้องห่างจากรอยเชื่อมพอประมาณ และเพื่อความสะดวกควรนำสายเชื่อมพาดบ่า เพราะจะทำให้การเคลื่อนไหวดีขึ้น ส่วนการนั่งเชื่อม ควรนั่งในตำแหน่งที่เหมาะสม มั่นคง วางสายเชื่อมไว้บนเข่าหรือขา วางแขนไว้บนโต๊ะหรือในที่ที่เหมาะสมตามความสะดวกในการเชื่อม
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ช่างอุตสาหกรรม)

## Slide 12
มุมลวดเชื่อมสำหรับท่าเหนือศีรษะ ลวดเชื่อมจะทำมุม 10-15 องศา กับเส้นแนวดิ่งซึ่งตั้งฉากกับแนวเชื่อม ส่วนมุมด้านข้าง 90 องศา อันตรายจากการเชื่อมในตำแหน่งท่านี้มีมาก เพราะขณะเชื่อมสะเก็ดเม็ดโลหะหลอมเหลวที่เกิดจากการอาร์คหรือน้ำโลหะที่กำลังหลอมเหลวอาจจะกระเด็นออกมาหรือหยดลงไปโดนช่างเชื่อมได้ ฉะนั้นการเชื่อมในตำแหน่งท่านี้จำเป็นจะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสิ่งเหล่านี้ทุกครั้ง
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ช่างอุตสาหกรรม)
การเชื่อมแนวตำแหน่งท่าเหนือศีรษะ [Overhead welding]
มุม 10-15 องศา

## Slide 13
สวัสดีครับ..