## Slide 1: การออกแบบรอยต่องานเชื่อมไฟฟ้า
จัดทำโดย
ว่าที่ร้อยโท จุมพล ทาทอง
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ช่างอุตสาหรรม)
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

## Slide 2: การออกแบบรอยต่องานเชื่อมไฟฟ้า
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ช่างอุตสาหกรรม)

## Slide 3
การออกแบบรอยต่อ [joint design] เป็นการเตรียมรอยต่อของชิ้นงานก่อนการปฏิบัติงานเชื่อมเพื่อให้เชื่อมได้แนวเชื่อมที่แข็งแรงและมีประสิทธิภาพ สำหรับชิ้นงานเชื่อมแต่ละแบบและแต่ละชนิดที่นำมาต่อเข้าด้วยกัน จะมีลักษณะรอยต่อที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับรูปร่างลักษณะงานและการนำไปใช้ โดยรอยต่อพื้นฐานมีอยู่ 5 ชนิด [five basic joint ] คือ
รอยต่อชน [Butt joint]
รอยต่อเกย [Lap joint]
รอยต่อมุม [Cornor joint]
รอยต่อตัวที [T-joint]
รอยต่อขอบ [Edge joint]
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ช่างอุตสาหกรรม)

## Slide 4
1.รอยต่อชน [Butt joint]
รอยต่อชน เป็นชนิดของรอยต่อที่นิยมใช้กันมาก เป็นการต่อชิ้นงานเข้าด้วยกันโดยหลอมเหลว สำหรับชิ้นงานที่มีความหนาต่ำกว่า 3/16 นิ้ว ใช้วิธีต่อชนโดยไม่ต้องบากงาน อาจใช้วิธีต่อชิ้นงานติดกัน [Closed butt] หรือจะใช้วิธีต่อชิ้นงานเว้นระยะห่าง [Open butt] ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงาน ชิ้นงานที่มีความหนา 3/18 นิ้ว หรือหนามากกว่านี้แต่ไม่เกิน ¾ นิ้วต้องบากชิ้นงานแบบรูปตัววีด้านเดียว [Single-V butt joint]
สำหรับงานที่มีความหนามากขึ้น (เกินกว่า ¾ นิ้ว) และรับแรงมากๆ ต้องเชื่อมทั้งสองด้านของชิ้นงาน ควรบากชิ้นงานเป็นรูปตัววีทั้งสองด้าน [Double-V butt joint] ส่วนการบากงานรูปตัวยูด้านเดียว [Single-U butt joint] ใช้กันงานที่ต้องการคุณภาพการเชื่อมสูง วัสดุชิ้นงานหนา ½ - ¾ นิ้ว และต่อชนบากงานรูปตัวยูสองด้าน [Double-U butt joint] สำหรับโลหะงานที่มีความหนา ¾ นิ้ว หรือมากกว่านี้ รอยต่อของชิ้นงานที่ได้จะมีความแข็งแรงมากขึ้น
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ช่างอุตสาหกรรม)

## Slide 5
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ช่างอุตสาหกรรม)
รอยต่อชน [Butt joint]

## Slide 6
2.รอยต่อเกย [Lap joint]
รอยต่อเกย คือการนำชิ้นทั้งสองที่จะเชื่อมต่อเข้าด้วยกันมาเกยหรือซ้อนกันเพื่อทำการเชื่อม โดยเชื่อมที่ขอบชิ้นงานหนึ่งกับผิวหน้าของอีกชิ้นงานหนึ่ง ได้แนวเชื่อมแบบฟิลเลท ในการซ้อนเกยควรไม่น้อยกว่า 3 เท่าความหนาของโลหะชิ้นงานเชื่อม
การเชื่อมรอยต่อเกย มุมลอดเชื่อมและเทคนิคการส่ายลวดเชื่อม เป็นปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งในหลายๆอย่างที่ต้องคำนึงถึงและปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยมุมลวดเชื่อมต้องทำมุม 45 องศา ปลายลวดเชื่อมจ่อเข้าในมุมของรอยต่อและส่ายลวดเชื่อมให้โลหะแนวเชื่อมซึมลึกในรอยต่อชิ้นงานทั้งสองด้านเท่ากันสม่ำเสมอ ได้ความนูนของแนวเชื่อมที่ถูกต้อง คือ ไม่เว้ามาก [Concave fillet] หรือนูนมาก [Convex fillet] ต้องได้ขนาดที่ถูกต้อง [Correct fillet] ถ้าต้องการความแข็งแรงเพิ่มขึ้นก็เชื่อมสองด้านของชิ้นงาน
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ช่างอุตสาหกรรม)

## Slide 7
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ช่างอุตสาหกรรม)
รอยต่อเกย [Lap joint]

## Slide 8
3.รอยต่อมุม [Corner joint]
การต่อมุม คือรอยต่อที่เกิดจากการนำขอบชิ้นงานทั้งสองมาต่อขนานกัน และทำมุมซึ่งกันและกัน 90 องศา ขอบงานทั้งสองอาจวางมุมชนมุมแล้วเชื่อม เรียกว่า เชื่อมเต็มมุม [Full open corner weld] หรืออาจวางซ้อนเกยกันครึ่งต่อครึ่ง เรียกว่า เชื่อมครึ่งมุม [Half open corner weld] การจะเลือกเตรียมงานต่อมุมแบบใดนั้นจะขึ้นอยู่กับลักษณะชิ้นงานและการนำไปใช้ โดยเฉพาะการต่อมุมแบบเชื่อมครึ่งมุม ถ้าต้องการความแข็งแรงมากขึ้นก็อาจเชื่อมทั้งสองด้าน คือเชื่อมมุมด้านนอกและมุมด้านในก็สามารถกระทำได้
การเชื่อมต่อมุมสามารถวางชิ้นงานเชื่อมได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อม จะวางในตำแหน่งท่าราบซึ่งเป็นท่าเชื่อมที่เชื่อมได้ง่าย หรือถ้าชิ้นงานไม่สามารถวางในตำแหน่งท่าราบได้ จำเป็นต้องเชื่อมในตำแหน่งท่าขนานนอนหรือท่าระดับก็เชื่อมได้ โดยทำมุมลวดเชื่อมในลักษณะต่างๆ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ช่างอุตสาหกรรม)

## Slide 9
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ช่างอุตสาหกรรม)
รอยต่อมุม [Corner joint]

## Slide 10
4.รอยต่อตัวที [T-joint]
การต่อตัวที คือการนำชิ้นงานทั้งสองมาต่อกันโดยนำขอบของชิ้นงานชิ้นหนึ่งมาวางตั้งบนผิวหน้าของชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งเป็นรูปตัวที ชิ้นงานทั้งสองทำมุม 90 องศา ซึ่งกันและกัน ลักษณะแนวเชื่อมเป็นแบบฟิลเลท
การเชื่อมต่อตัวที เป็นรอยต่ออีกชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กันมาก ซึ่งคล้ายกับการเชื่อมต่อเกยการเชื่อมต่อตัวทีถ้าชิ้นงานมาหนามากหรือไม่ต้องการความแข็งแรงมากนักก็เชื่อมเพียงแนวเดียว [Single pass] แต่ถ้าต้องการความแข็งแรงเพิ่มขึ้น ให้เชื่อมหลายๆ แนวซ้อนกัน [Multiple pass] หรือเชื่อมทั้งสองด้าน
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ช่างอุตสาหกรรม)

## Slide 11
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ช่างอุตสาหกรรม)
รอยต่อตัวที [T-joint]

## Slide 12
ชิ้นงานที่มีความหนามากขึ้นและต้องการความแข็งแรงเพิ่มขึ้น สำหรับการเชื่อมต่อตัวทีจำเป็นต้องเชื่อมซ้อนกันหลายแนว จะได้แนวเชื่อมที่โตและแข็งแรงมากขึ้น ซึ่งมีเทคนิคในการเชื่อม 2 วิธี คือ วิธีแรกเป็นการเชื่อมซ้อนเกยกันทีละแนวจนเต็มรอยต่อ หรือให้ได้ขนาดตามต้องการ วิธีที่ 2 เป็นการเชื่อมส่ายลวดเชื่อมซ้อนทับแนว คือแนวที่ 2 เชื่อมทับแนวที่ 1 แนวที่ 3 เชื่อมส่ายลวดทับแนวที่ 2 โดยทำการเชื่อมส่ายลวดซ้อนทับอย่างนี้ไปจนได้ขนาดความโตของแนวเชื่อมตามต้องการ
มุมลวดเชื่อมสำหรับการเชื่อมแนวแรก ให้ลวดเชื่อมทำมุมเอียง 45 องศา กับผิวหน้าชิ้นงานทั้งสอง เพราะถ้ามุมลวดเชื่อมผิดขา [Legs] สองข้างของแนวเชื่อมจะไม่เท่ากัน และทำมุมเอียง 60 องศา กับทิศทางการเดินลวดเชื่อม ส่วนแนวเชื่อมแนวที่ 2 และแนวที่ 3 จะต้องปรับมุมเอียงให้ถูกต้องคือ แนวที่ 2 มุมลวดเชื่อมทำกับผิวหน้าชิ้นงานแผ่นราบ 70 องศา และแนวที่ 3 มุมลวดเชื่อม 30 องศา ตามลำดับ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ช่างอุตสาหกรรม)

## Slide 13
5.รอยต่อขอบ [Edge joint]
รอยต่อขอบ คือการนำขอบของชิ้นงานมาต่อกันในลักษณะชิ้นงานวางตั้งยกขอบทั้งสองที่จะเชื่อมขึ้น แล้วเชื่อมแนวขอบของชิ้นงานทั้งสอง ซึ่งบางครั้งเรียกว่า ต่อยกสัน [Flange joint]
การเชื่อมรอยต่อขอบจะเชื่อมได้ง่ายกว่ารอยต่อชนิดอื่นๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว ปกติจะใช้ต่อโลหะแผ่นบาง ซึ่งใช้ต่อโลหะแผ่นหนาไม่เกิน ¼ นิ้ว และใช้กับรอยต่อของชิ้นงานที่ไม่รับแรงมากนัก การเชื่อมจะใช้ลวดเชื่อมหรือไม่ใช้ก็ได้ขึ้นอยู่กับความหนาของโลหะชิ้นงาน ถ้าเป็นชิ้นงานที่ไม่หนามากนัก จะเตรียมชิ้นงานโดยยกสันชิ้นงานทั้งสองขึ้น ให้สันสูงเท่ากับความหนาของโลหะชิ้นงาน เมื่อเชื่อมแล้วจะได้แนวเชื่อมคล้ายกันการเชื่อมต่อชน และตำแหน่งท่าเชื่อมจะนิยมการเชื่อมท่าราบ แต่ถ้าจำเป็นต้องเชื่อมท่าตั้งจะใช้วิธีเชื่อมแบบท่าตั้งเชื่อมลง
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ช่างอุตสาหกรรม)

## Slide 14
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ช่างอุตสาหกรรม)
รอยต่อขอบ [Edge joint]

## Slide 15
สวัสดีครับ ..